## Slide 1: A nyomástartó berendezések hatósági felügyelete 2. - szállítható nyomástartó edények, - Gázpalack Biztonsági Szabályzat, - hatósági engedélyek, - NoBo és hatósági vizsgálatok, - rendkívüli események. Összeállította: Demjén Lajos műszaki-biztonsági szakügyintéző szakértő főtanácsos

## Slide 2: A jelen időszak szabályozása
Szállítható nyomástartó berendezések
2010/35/EU - IRÁNYELV
T P E D – T(ransportable) P(ressure) E(quipment) D(irektive)
Tervezés
Gyártás
Megfelelőség értékelés
EU TANÚSÍTÁS
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Szállítható nyomástartó berendezések állami felügyelete
Volt Magyar Bányászati Hivatal, Volt Bányakapitányságok (most Kormányhivatalnál Osztályok): Miskolc, Pécs, Szolnok, Veszprém – (cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei palackban történő forgalmazása, bányamentő készülékek gázpalackjai)
Megszűnt: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal és Területi Műszaki Biztonsági Hatóságai:
Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár
Jelenleg: Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályok a kiemelt járások főosztályain elhelyezve. – újabb változás várható 2020-tól.
Miskolcon: 3 megye (BAZ, Heves, Nógrád) feladatellátása..
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Szállítható nyomástartó berendezések – jogi szabályozás
TPED
76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK,
84/527/EGK és az 1999/36/EK IRÁNYELVEK
helyett 2010/35/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
Tervezés,
Gyártás,
Megfelelőség értékelés,
EU Tanúsítás
1993. évi XLVIII. törvény
a bányászatról és a ….. (műszaki bizt. tv.!!!)
23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről, és
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
Töltés,
kezelés,
tárolás…
Üzemeltetés,
Ellenőrzés,
Nyilvántartás
Üzemen kívül
helyezés,
Megszüntetés
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Jogszabályi háttér
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról (13-22. §, ill. 1.sz. mell. 12 terület)
23/2006. (II.3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről (cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei palackban történő forgalmazása, bányamentő készülékek gázpalackjai)
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról (NoBo)
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Jogszabályi háttér
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
+ ADR: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (3.mell. 6.pont Műsz.bizt.)
+ ADR „hazai”: 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról – oktatásról, könnyítések, stb.
<number>

## Slide 7: 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
E rendelet hatálya a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására használt szállítható nyomástartó berendezések közül kiterjed:
a) a forgalomba hozatal tekintetében az új szállítható nyomástartó berendezésre, amely még nincs ellátva megfelelőségi jelöléssel;
b) a megfelelőségi jelölésekkel ellátott meglévő szállítható nyomástartó berendezés időszakos vizsgálatára, közbenső vizsgálatára, soron kívüli ellenőrzésére és használatára;
c) a megfelelőségi jelölésekkel nem ellátott szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-újraértékelésére.
Nem terjed ki a rendelet hatálya arra, a szállítható nyomástartó berendezésre,
amely 2004. május 1-jét megelőzően került forgalomba, + ADR, +RID, +ADN
EGT + harmadik ország területe közötti szállítás ...
- Üzemben tarthatók, és csak belföldön forgalmazhatók és szállíthatók azon cseppfolyós propán-bután gáz töltetű, alumínium ötvözetű hegesztett gázpalackok is, amelyek falvastagsága kisebb mint 3 mm, amelyeket 2004. május 1. előtt, a GBSZ vagy a korábban hatályos ide vonatkozó jogszabályok alapján, Magyarországon gyártottak és helyeztek forgalomba.
<number>
Notes: <number>

## Slide 8: 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
<number>
megfelelőségi jelölés (π jelölés): arra utaló jelölés, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel a megfelelőségértékelésre vonatkozóan az ADR-ben, a RID-ben az ADN-ben és e rendeletben megállapított követelményeknek;
a megfelelőség újraértékelése: a 2004. május 1-je előtt gyártott és forgalomba hozott szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének utólagos értékelése céljából, a tulajdonos vagy az üzemeltető kérésére lefolytatott eljárás;
időszakos vizsgálat: az ADR-ben, a RID-ben és az ADN-ben megállapított időszakos vizsgálat és az arra irányadó eljárások;
Notes: <number>

## Slide 9: 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
  A megfelelőség- értékelését a megfelelőségértékelésre bejelentett szervezet végezheti. (NoBo)
  Meglévő szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-újraértékelése (NoBo).
  Megfelelőségi jelölés ( π )
- Bejelentett szervezet (NoBo) kijelölése: A kijelölési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala jelöli ki a bejelentett szervezeteket
a) megfelelőségértékelésre;
b) megfelelőség-újraértékelésre;
c) időszakos vizsgálatra.
<number>

## Slide 10: Az új berendezések jelölése: Az EURÓPAI MEGFELELŐSÉG – bárhova vihető, használható
A π jel:
<number>
Notes: <number>

## Slide 11: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
Hatály: a 2004. május 1-jét megelőzően Magyarországon gyártott és forgalomba hozott, acél, alumínium és alumíniumötvözetű, hegesztett kivitelű ötvözetlen acél, alumínium és alumíniumötvözetű, fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstesttel) készült gázpalackok üzemeltetésére, javítására, átalakítására, töltésére, töltetváltoztatására, szállítására, azonosítására, megjelölésére, időszakos ellenőrzésére, selejtezésére és a gázpalackok szerelvényeinek alkalmazására
E rendelet hatálya nem terjed ki: KIVÉTELEK…
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
A rendelet alkalmazási köre nem terjed ki:
a) a legfeljebb 0,22 liter űrtartalmú palackra,
b) a legfeljebb 2 liter űrtartalmú, folyadékkal részben töltött palackra (például aeroszol),
c) az erőgép indító és hajtó palackjára,
d) a belenyomott gázzal működő tűzoltó készülék tartányára, valamint a halonnal oltó tűzoltó készülék szabvány szerinti tartányára,
e) a hűtőberendezés (jéggyártó és hűtőgép) tartányára,
f) az olyan gáz tárolására szolgáló palackra, amelynél a tárolt gáz hőmérséklete rendeltetésszerű használat mellett 50 °C fölé emelkedik,
g) a szénsavas italok vagy gyógyvíz szállítására és kimérésére szolgáló palackra,
h) a vízben oldott ammónia szállítására szolgáló palackra, ha az oldatban legfeljebb 35 tömegszázalék ammónia van,
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Nem terjed ki:
i) a tudományos, kutató- vagy fejlesztő intézet tulajdonában álló laboratóriumi vagy tudományos célra szolgáló palackra, ha azt az intézet saját telepén (laboratóriumában) tölti, és kizárólag tudományos (kísérleti) célra használja,
j) a hajó, rakéta, légi jármű és mozgó off-shore egység speciális célra vagy meghajtásra szolgáló palackokra,
k) a Magyar Honvédség használatában lévő nyomástartó berendezésekre, palackokra,
l) a vasúti társaságok tulajdonában és használatában lévő palackokra,
m) a katasztrófavédelmi szervek használatában lévő légzőkészülék palackokra, amelyek újratöltését és biztonsági ellenőrzését e szervek saját maguk végzik.
<number>

## Slide 14: Példák:
<number>

## Slide 15: Palackköteg („bündel”):
<number>

## Slide 16: Levegős önmentő palackok nyomáspróbája: (szünet)
<number>

## Slide 17: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
GÁZPALACKOK, GÁZHORDÓK ÉS PALACKKÖTEGEK
acetilén palack (korábban: disszugáz palack): az a szeleppel felszerelt, porózus töltőanyagot és oldószert tartalmazó gázpalack, amely az oldószerben oldott acetilén gáz tárolására és szállítására szolgál
gázhordó: az a gördítő abroncsokkal vagy csúszótalpakkal ellátott vagy keretvázba rögzített, fémből készült nyomástartó berendezés, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására és szállítására szolgál
gázpalack: fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstesttel) készült nyomástartó berendezés, amely sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására és szállítására szolgál
hatóság: az e rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezések – beleértve azokat a berendezéseket is, amelyeknek megfelelőség-újraértékelése nem történt meg – engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások, a nemzeti hatóságként a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság – Műszaki Biztonsági Hatóság
palackköteg: szállításra használt szerkezeti egységbe épített palackok, melyek egymással gyűjtőcsővel vannak összekötve és szilárdan egymáshoz vannak erősítve
<number>
Notes: <number>

## Slide 18: Adattáblák:
<number>

## Slide 19: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
Felelősség meghatározása:
3. § A gázpalack, a gázhordó és a palackköteg megfelelő minőségéért a gyártó, a gázpalack, a gázhordó és a palackköteg szelepének, szerelvényeinek megfelelő minőségéért a szelep és a szerelvény gyártója, a megfelelő minőségű szerelésért a szerelést végző gazdálkodó szervezet a felelős. A töltött gázpalack, gázhordó és palackköteg megfelelő minőségéért, valamint megfelelő állapotú és biztonságú szeleppel és szerelvényekkel történő ellátásáért a töltő gazdálkodó szervezet a felelős. A használónál lévő gázpalack, gázhordó és palackköteg biztonságos üzemeltetéséért, beleértve az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzések 17. §-ban meghatározott ciklusidő szerinti elvégeztetését is, a gázpalack, gázhordó és palackköteg használója a felelős.
Hatósági felügyelet, engedélyezési eljárások: műszaki biztonsági hatósági jogkört első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, kivéve:
cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések vonatkozásában a műszaki biztonsági hatósági jogkört a bányafelügyelet gyakorolja
<number>
Notes: <number>

## Slide 20: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
Hatóság engedélyével szabad – TÖRÖLVE LETT 2019.10.27-től!!!!
a gázpalack töltetét megváltoztatni;
Gázpalackba beütött megjelölést, színjelzést módosítani.
A gázpalackon és szerelvényein csak a 21. §-ban felsorolt javításokat és átalakításokat lehet végezni. E tervezett tevékenységeket a javítást végző
karbantartó gazdálkodó szervezet a Hatóságnak előzetesen bejelenti. A bejelentéshez csatolni kell:
a) a gázpalack javítás vagy átalakítás előtti méretezett műszaki rajzát;
b) a gázpalack anyaga mechanikai jellemzőinek és vegyi összetételének meghatározását; és
c) a javítási vagy átalakítási technológia és vizsgálati technológia leírását.
A gázhordó kivételével a gázpalackokon a nyakgyűrűcserén, a szelepcserén, a talpgyűrűcserén, továbbá alumíniumból és alumíniumötvözetből gyártott gázpalackon a menetfelfúráson és a talpgyűrű gázpalacktesttől távolabb lévő, 10 mm-nél nem hosszabb repedésének meghegesztésén kívül egyéb javítást, átalakítást végezni nem szabad. A gázpalackszelepeken és nyomáscsökkentőkön olyan alkatrészcserét lehet végezni, amely az eredeti típusnak, valamint a
töltetnek megfelel. – Mi van helyette?????
<number>

## Slide 21: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
Gázpalackot csak az a gazdálkodó szervezet tölthet, amely rendelkezik a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített
gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben vagy a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, működő és erre akkreditált, független tanúsító szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel, és a töltőlétesítmény használatba vételére engedélyt kapott.
A pébégáz átfejtése egyik gázpalackból a másikba töltésnek minősül!
- A sűrített gáztöltetű palackok biztonságtechnikai ellenőrzésének ciklusidejét a Szabályzat 7.1. pontja tartalmazza.
- A cseppfolyósított gáztöltetű palackok biztonságtechnikai ellenőrzésének ciklusidejét a Szabályzat 7.2. pontja tartalmazza.
- A nyomás alatt oldott gáz töltetű palackok biztonságtechnikai ellenőrzésének ciklusidejét a Szabályzat 7.3. pontja tartalmazza.
<number>
Notes: <number>

## Slide 22: Időszakos ellenőrzések:
A beütött megjelölések és színjelzések megfelelő állapotáról forgalomba hozatal során a gyártó, használat során a töltő gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni.
A gázhordóknak és a palackkötegeknek a Szabályzatban foglalt követelményeknek történő megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét a fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala állapítja meg meg.
A gázpalackoknak és tartozékaiknak a Szabályzatban foglalt követelményeknek történő megfelelőségét, illetve nem megfelelőségét a biztonságtechnikai ellenőrzést végző szervezet állapítja meg.
Ha az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés eredménye megfelelő, akkor a következő megjelöléseket kell a gázpalackon maradandóan elhelyezni:
a) az időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés időpontját (az év utolsó két számjegye/hó/nap);
b) megjelölt szervezet bélyegzőjének lenyomatát; és
c) a következő időszakos biztonságtechnikai ellenőrzés évének két utolsó számjegyét.
<number>

## Slide 23: Időszakos ellenőrzések:
A leggyakrabban előforduló sűrített gáz töltetű, a cseppfolyósított gáz töltetű és a nyomás alatt oldott gázt tartalmazó gázpalackok időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésének ciklusidejét a Szabályzat 7. pontja tartalmazza.
Pl.: - sűrített levegő, argon, nitrogén,… 5 év
Sűrített oxigén, hidrogén, metán, … 5 év
Sűrített szén-monoxid, fluor, NO, … 2 év
Cseppfolyós CO2, Xenon, N2O, bután, R14, …, 5 év
Oldott ammónia, acetilén 5 év
…
A rendelet 1.sz. mellékletében, ami a Gázpalack Biztonsági Szabályzat, anyagok szerinti felsorolás a 7. pontban
<number>

## Slide 24: Adattábla a kompozit palackokon:
<number>

## Slide 25: Időszakos ellenőrzés jelölése a palackokon:
<number>

## Slide 26: π jelölése a palackokon:
<number>

## Slide 27: Teendők sérülés, robbanás esetén
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló rendelet:
13. § (3) A Kormány országos illetékességű műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki
d) a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálásával, (!)
16. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetője az azok üzemeltetése, tárolása, szállítása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket köteles bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnak. A rendelet alkalmazásában rendkívüli esemény különösen a létesítmény, berendezés üzemeltetése során bekövetkezett
a) a létesítmény, berendezés sérülése,
b) robbanás,
c) tűzeset,
d) a létesítmény, berendezés működésével összefüggésében bekövetkezett személyi sérülés,
e) egyéb súlyos üzemzavar.
<number>

## Slide 28: Rendkívüli esemény
Ha a hatóság a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a gyártással, üzemeltetéssel, kezeléssel kapcsolatban mulasztás áll fenn, vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése vétkes magatartás következménye, köteles kezdeményezni a szükséges felelősségrevonási eljárás megindítását.
(2) Ha más hatóság a műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági tevékenységével összefüggő rendkívüli eseményről szerez tudomást, a műszaki biztonsági hatóságot arról tájékoztatja.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a műszaki biztonsági hatóság vizsgálja ki az (1) bekezdés szerinti események körülményeit, okát, ennek során az élet- és vagyonvédelem érdekében az üzemeltetőt a szükséges intézkedések megtételére kötelezi.
<number>

## Slide 29: A Gázpalack Biztonsági Szabályzat (1. sz. mell.)
A Szabályzat az e rendelet hatálya alá tartozó gázpalackok, gázhordók és palackkötegek időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai ellenőrzései elvégzésének műszaki biztonsági előfeltételeit, illetve ellenőrzési követelményeit határozza meg. A Szabályzattól való eltérés esetén a választott műszaki megoldás biztonsági szempontból fennálló egyenértékűségét igazolni szükséges.
A Gázpalack Biztonsági Szabályzat módosításának előzetes szakmai egyeztetését a Gázpalack Műszaki Szakbizottság végzi.
A Szakbizottság 8 fő szakemberből áll, 5 évre választják őket, az iparügyekért felelős miniszternek jelentenek.
A Szakbizottság az e rendeletben és a Szabályzatban megállapított műszaki követelményeknek eleget tevő műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki ajánlásokat tehet. A műszaki ajánlásokban foglalt műszaki megoldást úgy kell tekintetni, hogy az megfelel az adott kor technikai színvonalának, és egyúttal kielégíti a Szabályzat által elvárt, általános biztonsági szint követelményeit is.
<number>

## Slide 30: Ismétlő kérdések:
Mi a TPED?
Melyik jogszabály szabályozza az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményeket és adja ki Gázpalack Biztonsági Szabályzatot Magyarországon, és ez milyen berendezésekre terjed ki?
Mely jogszabály foglalkozik a π-jelű berendezésekkel, és ennek mi a hatálya?
Milyen hatósági eljárások vannak gázpalackokra? Röviden ismertesse ezeket.
Az időszakos hatósági ellenőrzéseket kik végzik, mit tartalmaznak a palackon lévő jelölések?
<number>

## Slide 31: Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőségeim:
Demjén Lajos
műszaki-biztonsági szakügyintéző, szakértő főtanácsos, állami tisztviselő, okl. gépészmérnök
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
  Miskolci Járási Hivatala
    Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
      Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály
3526 Miskolc, Szeles u. 62.
46/340-440, muszaki@borsod.gov.hu
<number>