## Slide 1: A nyomástartó berendezések hatósági felügyelete - a nyomástartó edények besorolása, - hatósági engedélyek, - hatósági vizsgálatok és ezek előkészítése, - teendők sérülés, robbanás esetén, - NYBMBSZ. Összeállította: Demjén Lajos műszaki-biztonsági szakügyintéző szakértő főtanácsos

## Slide 2: A jelen időszak szabályozása
Nyomástartó berendezések
EU – IRÁNYELV
P E D – P(ressure) E(quipments) D(irektives)
Tervezés
Gyártás
Megfelelőség értékelés
EU TANÚSÍTÁS
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Nyomástartó berendezések állami felügyelete
Volt Magyar Bányászati Hivatal
Volt Bányakapitányságok (most Kormányhivatali Osztályok):
Miskolc, Pécs, Szolnok, Veszprém
Megszűnt: Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal és a Korm. Hivatalok, Területi Műszaki Biztonsági Hatóságai:
Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár
Jelenleg: Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályok a kiemelt járások főosztályain elhelyezve. – újabb változás várható 2020-tól. (?)
Miskolcon: 3 megye (BAZ, Heves, Nógrád) feladatellátása
<number>
Notes: <number>

## Slide 4: Nyomástartó berendezések – jogi szabályozás
PED
97/23/EC IRÁNYELV
44/2016. (XI.28.)
NGM rendelet
Tervezés,
Gyártás,
Megfelelőség értékelés,
EU Tanúsítás
1993. évi XLVIII. törvény
a bányászatról és a ….. (műszaki bizt. tv.!!!)
23/2006. (II.3.)
Korm. rend., és 2/2016. (I.5.) GM rend., 213/2019. (VIII.27.) Korm.r.
Létesítés,
Üzembe-
vétel
Üzemeltetés,
Ellenőrzés,
Nyilvántartás
Üzemen kívül
helyezés,
Megszüntetés
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Jogszabályi háttér
44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
23/2006. (II.3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Jogszabályi háttér
31/2014. (II. 12.) Korm. Rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól (5.sz. melléklet - alsó határ)
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
<number>

## Slide 7: Jogszabályi háttér
2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
213/2019. (VIII. 27.) Korm. Rendelet a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
<number>

## Slide 8: 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet
E rendelet hatálya az olyan nyomástartó berendezés és rendszer, valamint az egyszerű nyomástartó edény tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalmazására terjed ki, amelyben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) 0,5 bart meghaladja, valamint az ezeket tervező, gyártó, forgalmazó és importáló természetes és jogi személyre.
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: 44/2016.(XI.28.) NGM rendelet
Veszélyességi kategóriák
Lehet I., II., III., IV. kategória
A kategóriába sorolás a töltet típusa (gáz v. folyadék), veszélyes v. nem veszélyes, a PS, a V és a PS×V szorzat értéke szerint.
Bal oldalon az 1. ábra (veszélyes gáz töltet), összesen 9 db ábra van:
1-4. tartály típusok
5. Kazán
6-9. csővezetékek
<number>
HATÓSÁG
25
Notes: <number>

## Slide 10: A töltet (veszélyességi) csoportjai:
  A töltet az 1. csoportba tartozik és veszélyes töltetnek minősül:
1. instabil robbanóanyagok vagy az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. és 1.5. alosztályba tartozó robbanóanyagok;
2. tűzveszélyes gázok, 1. és 2. kategória;
3. oxidáló gázok, 1. kategória;
4. tűzveszélyes folyadékok, 1. és 2. kategória;
5. azok a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok, amelyek legnagyobb megengedett hőmérséklete a lobbanáspont fölött van;
6. tűzveszélyes szilárd anyagok, 1. és 2. kategória;
7. önreaktív anyagok vagy keverékek, A-F típus;
8. piroforos folyadékok, 1. kategória;
9. piroforos szilárd anyagok, 1. kategória;
10. vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1., 2. és 3. kategória;
11. oxidáló folyadékok, 1., 2. és 3. kategória;
12. oxidáló szilárd anyagok, 1., 2. és 3. kategória;
13. szerves peroxidok, A-F típus;
14. akut orális toxicitás, 1. és 2. kategória;
15. akut dermális toxicitás, 1. és 2. kategória;
16. akut inhalációs toxicitás, 1., 2. és 3. kategória;
17. célszervi toxicitás – egyszeri expozíció
2. csoport:
  -minden ami nem 1. csoport
<number>

## Slide 11: A folyamat célja: Az EURÓPAI MEGFELELŐSÉG
A CE jel
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Nyomástartó edény tervezés, gyártás, megfelelőség értékelés NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK BESOROLÁSA
Korábban:
Veszélyességi osztályok
Y = V×p×k×(c+f+t)
Kisveszélyességű
Középveszélyességű
Nagyveszélyességű
Ma:
Megfelelőség értékelési eljárások
Legnagyobb megengedhető nyomása (PS), és
Térfogata (V), vagy névleges mérete (DN)
értelemszerűen kiválasztva,
PS×V = [bar × liter] és
Töltetcsoportja szerint
értékel
(a rendelet kilenc ábrája valamelyikéhez rendeli)
<number>
Notes: <number>

## Slide 13: Kategóriák – Vizsgálati modulok 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet
I. = A modul,
II. = A2, D1, E1 modulok,
III. = B (tervezési típus) + D, B (tervezési típus) + F,
B (gyártási típus) + E, B (gyártási típus) + C2,
H modulok,
IV. = B (gyártási típus) + D, B (gyártási típus) + F,
G, H1 modulok.
Az alkalmazandó megfelelőség értékelési eljárást az dönti el, hogy a nyomástartó berendezést mely diagramhoz rendelték hozzá és a diagramon mely veszélyességi kategóriába tartozik.
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: 213/2019. (VIII.27.) Korm. rendelet a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
Hatály: E rendelet hatálya kiterjed a műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki biztonsági hatóság hatósági felügyelete alá tartozó, veszélyességi határértéket meghaladó nyomástartó berendezés, b) töltő berendezés, c) kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezés létesítését tervező, létesítését, üzembe helyezését, üzembe vételét, üzemeltetését, átalakítását, javítását, időszakos ellenőrző vizsgálatát és megszüntetését végző természetes személyre, gazdálkodó szervezetre.
Alkalmazási kör: azon nyomástartó berendezések, rendszerek, létesítmények, szállítható nyomástartó berendezések és töltőlétesítmények, amelyekben legnagyobb megengedhető nyomás több, mint 0,5 [bar] – KIVÉTELEK.
<number>
Notes: <number>

## Slide 15: 213/2019. (VIII.27.) Korm. rendelet
A rendelet alkalmazási köre nem terjed ki:
a nyomástartó berendezések tervezésére, gyártására és megfelelőségértékelésére, továbbá piacfelügyeletére;
a veszélyes áruk szállítására használt szállítható nyomástartó berendezésekre;
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezésekre, beleértve a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-bután gázkeveréket tartalmazó nyomástartó berendezéseket is;
a közlekedési hatóság hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezésekre;
a nukleáris biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezésekre;
a vízellátás, -elosztás és -elvezetés hálózatára és kapcsolódó berendezéseire, a vízerőműi üzemvíz-létesítményekre, valamint a tűzivíz-ellátás berendezéseire;
az aeroszol termékre és aeroszol csomagolásra;
a járművek működéséhez készült berendezésre az autógáztartályok kivételével;
a gépbe, felvonóba, villamossági termékbe, orvostechnikai eszközbe, gázfogyasztó készülékbe, robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezésbe vagy védelmi rendszerbe épített veszélyes töltetű nyomástartó berendezésekre;
a haditechnikai célú berendezésre;
a nyomástartó létesítményhez csatlakozó csővezetékre;
<number>
Notes: <number>

## Slide 16: Nem terjed ki:
12. a gépi berendezés olyan házára és részére, amelynek méretezési, anyagkiválasztási és gyártási előírásai elsősorban a statikus vagy dinamikus üzemi igénybevétel követelményeit kielégítő szilárdsági, merevségi, stabilitási és egyéb működési kritériumokon alapulnak, és amelyeknél nem a nyomás a meghatározó tervezési tényező;
13. a nagyolvasztóra, kupolókemencére, a gázkonverterre, valamint az acél és nemvas fémek olvasztó, újraolvasztó, gáztalanító és öntő üstjére;
14. a nagyfeszültségű berendezés nyomással igénybe vett házára;
15. a villamos vezeték és telefonkábel nyomással igénybe vett burkolatára;
16. a hajó, rakéta, légi jármű és mozgó tengeri bázis speciálisan fedélzeti beszerelésre vagy meghajtásra tervezett nyomástartó berendezéseire;
17. a hajlékony burkolatú nyomástartó berendezésekre;
18. a kiáramló és beszívó jellegű hangtompítókra;
19. a szénsavas italok palackjára és dobozára;
20. az ital szállítására és árusítására használatos edényekre;
21. a meleg víz fűtőrendszerekhez tartozó fűtőtestre és csővezetékre;
<number>

## Slide 17: Nem terjed ki:
22. a hordozható tűzoltó készülékek palackjaira és a légzőkészülékek palackjaira a (3) bekezdésben meghatározott esetkör kivételével;
23. a folyadéktöltetű nyomástartó berendezésre, ha a gázterének nyomása legfeljebb 0,5 bar.
<number>

## Slide 18: 213/2019. (I.5.) Korm.rendelet a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
A hatóság engedélyével lehet:
a) állandó helyre telepített nyomástartó berendezést, töltő berendezést létesíteni,
b) nyomástartó berendezést, töltő berendezést üzembe venni,
c) nyomástartó berendezést, töltő berendezést javítás után – ha a javítás annak műszaki biztonsági szintjét hátrányosan befolyásolhatja – ismételten üzembe venni,
d) nyomástartó berendezést, töltő berendezést átalakítást követően – új megfelelőségtanúsítás esetén is – üzembe venni,
e) nyomástartó berendezés, töltő berendezés ellenőrző vizsgálati ciklusidejét megváltoztatni,
f) nyomástartó berendezés, töltő berendezés ellenőrző vizsgálati határnapját megváltoztatni,
g) használaton kívül helyezett nyomástartó berendezést, töltő berendezést ismételten üzembe venni,
h) üzemeltetői ellenőrző szervezetet működtetni.
<number>
Notes: <number>

## Slide 19
Az üzemeltető a Hatóságnak bejelenti
a) a nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzemeltetésének tartós szüneteltetését,
b) a nyomástartó berendezés, töltő berendezés megszüntetését,
c) a nyomástartó berendezés, töltő berendezés műszaki biztonságát érintő javítását,
d) nyomástartó berendezés, töltő berendezés átalakítását,
e) e rendelet alkalmazási körébe tartozó berendezéseket érintő, bekövetkezett rendkívüli eseményt.
<number>

## Slide 20: 213/2019. Korm. rendelet
Létesítési engedélyezési eljárás:
A helyhez kötötten üzemeltetett nyomástartó berendezések, töltő berendezések telepítése létesítési engedélyhez kötött. A létesítési engedély iránti kérelmet az üzemeltető nyújtja be az illetékes (!) területi szervezethez
A kérelemhez két (?) példányban mellékelni kell: A létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt
a nyomástartó berendezés, töltő berendezés létesítésének helyét, rendeltetését;
a létesítési tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi számát, tulajdonosának nevét címét;
az üzemeltető nevét, címét;
a tervező nevét, címét és tervezői jogosultságát;
általános elrendezési tervet;
műszaki leírást (tervet) és tervrajzokat;
a tervező nyilatkozatát (szakterületenként) egy példányban
tulajdoni lap, (tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat),
szakhatósági hozzájárulások, közműegyeztetések dokumentumai,
kazán esetében a vízelőkészítő berendezés leírását, valamint a rendeltetési célra való alkalmasság igazolását …
<number>
Notes: <number>

## Slide 21: 213/2019. Korm. rendelet
Üzembe vételi engedélyezési eljárás:
A kérelmet az üzemeltető vagy megbízottja írásban kezdeményezi a területi szervezetnél
Feltétel: a létesítési engedély megléte (kivéve a mobil nyom.t.!)
Az üzembevételi engedélyezési eljárást helyszíni ellenőrzés keretében végzi a hatóság. Ellenőrzi:
- A létesítési engedély feltételeinek teljesülését, berendezés állapotát,
- A létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmasságának feltételeit, biztonsági szelepet, tömörséget.
a nyomástartó berendezés R.-ben előírt megfelelőségi tanúsítványát (hamisítása bűncselekmény! Btk.)
nyomástartó létesítmény esetén az üzemeltetési utasítást, BNY-lap
megvalósulási tervet, és az eltérésre vonatkozó tervezői jóváhagyást
előírt esetleges ellenőrzések és vizsgálatok bizonylatait, jegyzőkönyveit
kiértékelt próbaüzemeltetés lefolytatásának igazolását
az érdekelt közmű üzemeltető és a kéményseprő-ipari közszolgáltató írásbeli hozzájáruló nyilatkozatait
Kivitelezői nyilatkozatok, érintés- és villámvédelem.
+ szakhatóságok?
<number>
Notes: <number>

## Slide 22: Egyszerű nyomástartó edény
Egyszerű nyomástartó edény minden olyan levegő vagy nitrogén befogadására szolgáló hegesztett edény, amelynek belső túlnyomása nagyobb, mint 0,5 bar, és nincs kitéve tüzelés hatásának, továbbá a nyomással igénybe vett alkotórészei és csatlakozásai ötvözetlen minőségi acélból, ötvözetlen alumíniumból vagy öregedésálló alumíniumötvözetekből készültek. Az egyszerű nyomástartó edény domború vagy sík fenekekkel lezárt körhenger, amennyiben a két fenék és a hengeres rész forgástengelye közös, vagy két közös forgástengelyű kifelé domború fenékből készül, legnagyobb üzemi nyomása legfeljebb 30 bar, és e nyomásból és a térfogatából képzett PS x V szorzat legfeljebb 10 000 bar x liter, valamint a legkisebb üzemi hőmérséklet nem kisebb, mint –50 °C, a legnagyobb üzemi hőmérséklet pedig acél edények esetében legfeljebb 300 °C, az alumíniumból vagy alumíniumötvözetből készült edények esetén legfeljebb 100 °C;
Egyszerűsített a gyártás és megszűnt a hatósági eljárás!
Létesítési eljárás nem szükséges, 2019. 10. 27-től üzembevételi engedély sem,
kivétel a nem nyílt térben elhelyezett és üzemeltetett nitrogéngáz-tartály!
„gáztöltetű nyomástartó edény – az e) alpontban meghatározottak, valamint a szabadtéren elhelyezett olyan nitrogéntöltetű nyomástartó edények kivételével, amelyek esetében a PS x V szorzat nem nagyobb, mint 10 000 bar x liter –, amelynek töltete nem veszélyes töltet: ha a nyomása (PS) nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata (V) nagyobb, mint 50 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint 10 000 bar x liter”
P x V 10000 alatt nincs engedélyezés!!! (?) (pl. 11 bar 900 l)
<number>

## Slide 23: Időszakos ellenőrzések:
A ciklusidő az egyes létesítményeknél, töltő berendezéseknél, hordozható tűzoltó készülék és légzőkészülék palackoknál általában a következő:
a) Az üzemeltetési ellenőrző vizsgálatot az üzembevételi engedély véglegessé válását, továbbá az időszakos szerkezeti ellenőrző vizsgálatokat követő három éven belül, a szerkezeti ellenőrző vizsgálatot 5 évenként, a szilárdsági ellenőrző vizsgálatot tíz évenként kell elvégezni a nyomástartó berendezések és az azokhoz tartozó csővezetékek (?) esetében,
b) A túlhevülési veszély lehetőségével üzemelő, tüzeléssel vagy más módon fűtött, nagyobb, mint 110 °C hőmérsékletű gőz vagy forró víz előállítására szolgáló, vagy más technológiai célra igénybevett nyomástartó berendezés, továbbá minden nyomással igénybe vett főzőedény, ha a nyomása (PS) nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata (V) nagyobb, mint 25 liter és a PS x V szorzat nagyobb, mint 1000 bar x liter, üzemeltetési ellenőrző vizsgálatát – az időszakos szerkezeti ellenőrző vizsgálatok éveit kivéve – évenként, szerkezeti ellenőrző vizsgálatát három évenként, szilárdsági ellenőrző vizsgálatát kilenc évenként
c) A töltő berendezés üzem közbeni üzemeltetési ellenőrző vizsgálatát legalább öt évenként kell elvégezni
d) A hordozható tűzoltó készülék palackjának és a légzőkészülék palackjának szerkezeti és szilárdsági ellenőrző vizsgálatát a gyártó által előírt időközönként kell elvégezni.
A Hatóság az ellenőrző vizsgálatok megállapításainak és az üzemeltetés körülményeinek figyelembevételével – a nyomástartó berendezés, töltő berendezés állapota alapján – a ciklusidőt indokolt esetben a vizsgálati tervben rögzítve módosíthatja. Az ellenőrzés műszaki biztonsági feltételeit az üzemeltető biztosítja.
Ha a soron kívüli ellenőrző vizsgálat tartalma megfelel az időszakos ellenőrző vizsgálat műszaki terjedelmének, akkor a következő időszakos ellenőrző vizsgálat ciklusideje újra kezdődik.
Az időszakos ellenőrző vizsgálat ciklusideje az üzembevételi engedély véglegessé válásának napján, az üzembevételi engedélyre nem kötelezett berendezések, készülékek esetén a gyártás napján kezdődik.
<number>

## Slide 24: Időszakos ellenőrzések:
Az autógáz tartályon a gyártó által meghatározott szempontok alapján ellenőrző vizsgálatot kell végezni.
a) cseppfolyós autógáz-töltetű tartályoknál a tartálynak a járművön történt üzembevételét követő minden 10. év letelte előtt,
b) sűrített földgáz- vagy egyéb gáztöltethez gyártott autógáz tartályoknál a járművön történt üzembevételt követő minden 4. év letelte előtt,
c) kriogén tartályoknál a járművön történt üzembevételt követő minden 10. év letelte előtt és
d) minden ismételt beszerelés alkalmával.
ellenőrző vizsgálatnak ki kell terjednie: az autógáz tartály gyártója által a periodikus újraminősítésre tett ajánlásokban szereplő vizsgálatokra, a külső károsodások, korrózió, mechanikai sérülések vizsgálatára és a felerősítő hevederek, védőburkolatok megfelelősségének ellenőrzésére.
vizsgálatot a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti gázüzemanyag-ellátó berendezés javítása tevékenységre nyilvántartásba vett szervezet (autógáz szerelő műhely) végzi!
<number>

## Slide 25
Az autógáz tartályok használatának összes engedélyezett élettartama nem lehet több, mint a gyártó által meghatározott időtartam, ennek hiányában
a) cseppfolyós autógáz-töltetű tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 15 év,
b) sűrített földgáz- vagy egyéb gáztöltethez gyártott autógáz tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 20 év,
c) kriogén tartályoknál legfeljebb a gyártástól számított 20 év.
Az autógáz-tároló tartály esetében az üzemeltető az üzemeltetés körülményeit figyelembe véve szükség szerint, de legalább évente időszakos ellenőrző vizsgálatot tart. Külső szerkezeti ellenőrző vizsgálatot legalább 5 évenként, a belső szerkezeti ellenőrző vizsgálatot és a nyomáspróbával történő szilárdsági ellenőrző vizsgálatot legalább 10 évenként kell elvégezni.
<number>

## Slide 26: Teendők sérülés, robbanás esetén
A berendezéssel kapcsolatos rendkívüli eseményeket az üzemeltető köteles a Hatóságnak haladéktalanul bejelenteni, majd a bejelentést 24 órán belül írásban megerősíteni.
Az üzemeltető rendkívüli esemény esetén minden olyan intézkedést megtesz, amely a veszélyeztetést és a kár mértékét a legkisebbre korlátozza. Ezek során az emberi élet vagy testi épség, továbbá jelentős érték megóvása érdekében a helyszínt megváltoztathatja, azonban ez esetben a helyszínről rajzot vagy fényképfelvételt kell készíteni. A tárgyi bizonyítékul szolgáló eszközöket a vizsgálat lezárásának időpontjáig meg kell őrizni.
A Hatóság hivatalból kivizsgálja a berendezéssel folytatott tevékenység során bekövetkezett rendkívüli eseményt. A Hatóság a vizsgálatra bizottságot alakíthat. A bizottsági munkát a Hatóságnak a vizsgálatra kijelölt képviselője irányítja. A hatósági vizsgálat nem érinti az üzemeltetőnek más jogszabályban előírt vizsgálati kötelezettségét.
A rendkívüli esemény kivizsgálását a bejelentés után haladéktalanul meg kell kezdeni.
A Hatóság a vizsgálat lezárásakor megállapítja a rendkívüli esemény okát és körülményeit.
<number>

## Slide 27: Rendkívüli esemény
Ha a hatóság a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a gyártással, üzemeltetéssel, kezeléssel kapcsolatban mulasztás áll fenn, vagy a rendkívüli esemény bekövetkezése vétkes magatartás következménye, köteles kezdeményezni a szükséges felelősségrevonási eljárás megindítását.
Ha a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban büntetőeljárás is indult, a Hatóságnak a vizsgálatot ettől függetlenül le kell folytatnia, és a két eljárás során szükségessé váló együttműködést biztosítania kell.
A hatóság a vizsgálat eredményéről részletes jegyzőkönyvet készít, amelyet az üzemben tartónak is alá kell írnia.
A Hatóság az eljárás során, a vizsgálat befejezése előtt is megtilthatja, korlátozhatja, engedélyhez kötheti a berendezés használatát, és előírhatja az újraüzembevétel feltételeit.
A rendkívüli esemény vizsgálatával járó költségeket - vétkessége esetén - az üzemben tartó viseli.
<number>

## Slide 28: A hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok
Műszaki biztonsági szempontjából jelentős ipari szakképesítések:
a) nyomástartó berendezés kezelője,
b) nyomástartó berendezés vizsgálója.
Ötévenként továbbképzést kell elvégezni:
a) nyomástartó berendezés kezelője,
b) nyomástartó berendezés vizsgálója,
c) nyomástartó edény gépész.
A hatósági jellegű képzés felügyeletét ellátó Budapest Főváros Korm.hivatala által kiadott engedélye alapján tartható.
<number>

## Slide 29: A Műszaki Biztonsági Szabályzat
A Műszaki Biztonsági Szabályzat célja, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó berendezések létesítése, üzembevétele, üzemeltetése, cseréje, átalakítása, javítása, áthelyezése, vizsgálata és megszüntetése során betartandó, a megfelelő biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos műszaki követelményeket meghatározza. (jelenleg a rendelet 2. sz. mellékletében van!) A Műszaki Biztonsági Szabályzat módosításának előzetes szakmai egyeztetését a Nyomástartó Berendezés Műszaki Szakbizottság végzi.
A Szakbizottság a következő szervezetek által delegált szakemberekből áll:
a) a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala: 1 fő;
b) Magyar Ásványolaj Szövetség: 1 fő;
c) Magyar Ipari Gáz Szövetség: 1 fő;
d) Magyar Mérnöki Kamara: 1 fő;
e) Magyar PB Gázipari Egyesület: 1 fő;
f) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség: 1 fő;
g) a szakterületen működő egyéb, a miniszter által felkért civil szervezetek: 1-1 fő.
A Szakbizottság tagjait az iparügyekért felelős miniszter 5 év időtartamra bízza meg.
A Műszaki Biztonsági Szabályzatban foglalt egyes műszaki előírásoktól, a hivatkozott szabványoktól a tervező eltérhet, ha a Műszaki Biztonsági Szabályzat 9. pontja alapján igazolja a Hatóság előtt, hogy a Műszaki Biztonsági Szabályzat előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon is biztosítani tudja. A megfelelő műszaki biztonsági szint eléréséről, fenntartásáról a tervezőnek, a kivitelezőnek, a berendezés üzemeltetőjének a hatósági eljárás során írásban nyilatkoznia kell.
<number>

## Slide 30: Ismétlő kérdések:
Mi a PED?
Melyik jogszabályok szabályozzák a nyomástartó és töltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletét Magyarországon, és ez hogyan épül fel (főbb pontok)?
Hogyan soroljuk be a nyomástartó berendezéseket kategóriába a hatósági felügyelet szempontjából, hány kategóriát ismer, melyek ezek?
Milyen hatósági eljárásokat ismer? Röviden ezeket ismertesse.
Az időszakos hatósági ellenőrzések ciklusidejei és ezektől való eltérések?
<number>

## Slide 31: Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőségem:
Demjén Lajos
műszaki-biztonsági szakügyintéző, szakértő főtanácsos
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
  Miskolci Járási Hivatala
    Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
      Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály (15 betű !)
3526 Miskolc, Szeles u. 62.
46/340-440, muszaki@borsod.gov.hu
<number>